## Slide 1: 自感现象

## Slide 2
一、自感现象
思考：线圈A中电流的变化会引起线圈A中激发感应电动势吗？
1、自感现象：由于导体本身的电流发生变化而产生
的电磁感应现象叫做自感现象。
2、自感现象对电路的影响——观察两个实验

## Slide 3
演示实验一：开关闭合时的自感现象
A1、A2是规格完全一样的灯泡。闭合电键S，调节变阻器R，使A1、A2亮度相同，再调节R1，使两灯正常发光，然后断开开关S。重新闭合S，观察到什么现象？
灯泡A2立刻正常发光，跟线圈L串联的灯泡A1逐渐亮起来。
现象：
要求和操作：

## Slide 4
接通电路的瞬间，电流增大，穿过线圈的磁通量也增加，在线圈中产生感应电动势，由楞次定律可知，它将阻碍原电流的增加，所以A1中的电流只能逐渐增大， A1逐渐亮起来。
线圈中出现的感应电动势只是阻碍了原电流的变化（增加），而非阻止，所以虽延缓了电流变化的进程，但最终电流仍然达到最大值， A1最终达到正常发光．
分析：

## Slide 5
按图连接电路。开关闭合时电流分为两个支路，一路流过线圈L，另一路流过灯泡A。灯泡A正常发光 把开关断开，注意观察灯泡亮度
演示实验二：开关断开时的自感现象
Notes: 教师应自己做演示实验

## Slide 6
电路断开时，线圈中的电流减小而导致磁通量发生变化，产生自感电动势阻碍原电流的减小，L中的电流只能从原值开始逐渐减小，S断开后，L与A组成闭合回路，L中的电流从A中流过，所以A不会立即熄灭，而能持续一段发光时间．
要求：
线圈L的电阻较小
现象：
开关断开时，灯A先更亮后再熄灭
分析：
演示实验二：开关断开时的自感现象
Notes: 教师应自己做演示实验

## Slide 7
用电路图分析实验二

## Slide 8: 结论：
1．导体中电流变化时，自身产生感应电动势，这个感应电动势阻碍原电流的变化．
2．自感现象：由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象，叫做自感现象．
注意： “阻碍”不是“阻止”，电流原来怎么变化还是怎么变，只是变化变慢了，即对电流的变化起延迟作用。

## Slide 9: 二、电感器 自感系数
1．电感器：电路中的线圈又叫电感器。
2、自感系数L：
自感系数是描述线圈产生自感磁链本领的物理量，线圈中的自感磁链与产生该磁链的电流的比值叫做自感系数，简称自感，也称为自感量、电感量、电感，用L表示

## Slide 10
式中 N￠──通入电流I时N匝线圈的时产生的自感磁链（Wb）；
I ──通入线圈的电流（A）；
L──线圈的自感系数，（H）

## Slide 11: 3、自感电动势的大小与方向
自感电动势：在自感现象中产生的感应电动势，叫做自感电动势．
式中 L ──线圈的自感系数（H）；
Δ I──线圈中的电流在Δt内的变化量（A），；
Δt ── Δ I变化所用的时间（s），Δt= t 2- t1。

## Slide 12
由自感电动势产生的电流叫做自感电流，自感电动势和自感电流的方向仍用楞次定律和右螺旋定则判断，

## Slide 13
例：如图4—26所示线圈的电感量为0.5H，线圈中的电流从10A变为1A，变化的时间为0.01s，求线圈中的自感电动势的大小和方向。
解：L=0.5H，Δ=1A－10A=－9A，Δt=0.01 s

## Slide 14: 三、自感现象的应用和防止
1．应用：在各种电器设备、电工技术和无线电技术中应用广泛。如日光灯电子镇流器中，有电阻器、电容器、电感器件

## Slide 15: 三、自感现象的应用和防止
2．危害：在切断自感系数很大，电流很强的电路的瞬间，产生很高的自感电动势，形成电弧，在这类电路中应采用特制的开关，精密电阻可采用双线并绕来清除自感现象．

## Slide 16
一、自感现象：由于导体本身的电流发生变化而产生
的电磁感应现象叫做自感现象。
二、两个演示实验：开关闭合和断开时的自感现象。
电路图、要求、操作、现象、原因分析
三、 电感器：在电路中，线圈又叫电感器。
四、自感系数L：
1、描述电感器的性能的，简称自感或电感。
2、L大小影响因素：由线圈本身的特性所决定，与线圈是否通电无关．它跟线圈的形状、长短、匝数、有无铁芯等因素有关，线圈越长，单位长度上的匝数越多，截面积越大，自感系数就越大，有铁芯时线圈的自感系数比没有铁芯时要大得多．
小结

## Slide 17
五、电感器的主要作用：阻碍电流的变化，对交流电
有阻碍作用
六、自感现象的应用和防止
1．应用：在各种电器设备、电工技术和无线电技术中
应用广泛。
2．危害：在切断电路的瞬间，形成电弧。不安全。
七、涡流及其应用、防止。
小结

## Slide 18
例1.如图12-8-1所示，电路中，L为自感系数较大的线圈，开关接通且稳定后L上电流为1A，电阻R上电流为0.5A，当S突然断开后，R上的电流由 A开始 ，方向是 .
举例

## Slide 19
例2 、如图示电路，合上S时，发现电流表A1向右偏，则当断开S的瞬间，电流表A1 、 A2指针的偏转情况是：（ ）
A. A1向左，A2向右
B. A1向右，A2向左
C. A1 、A2都向右
D. A1 、A2都向左
举例
A

## Slide 20
例3、如图示电路，合上S时，发现电流表A1向右偏，则当断开S的瞬间，电流表A1 、 A2指针的偏转情况是：（ ）
A. A1向左，A2向右
B. A1向右，A2向左
C. A1 、A2都向右
D. A1 、A2都向左
举例
A

## Slide 21
例4. 如图所示，多匝电感线圈的电阻和电池内阻都忽略不计，两个电阻的阻值都是R，开关S原来打开，电流为I0，今合上开关将一电阻短路，于是线圈有自感电动势产生，这电动势（ ）
A. 有阻碍电流的作用，最后电流由I0 减少到零
B. 有阻碍电流的作用，最后电流总小于Io
C. 有阻碍电流增大的作用，因而电流Io保持不变
D. 有阻碍电流增大的作用，
但电流最后还是增大到2 Io
D

## Slide 22
日光灯的构造

## Slide 23
镇流器——启动时，产生高电压，帮助点燃；正常工作时的感抗限制电流，保护灯管

## Slide 24
启动器——自动开关可用普通开关或短绝缘导线代替。正常工作时不起作用，可以去掉。

## Slide 25
关于日光灯的工作原理，下列说法正确的（ ）
A. 镇流器的作用是将交流电变为直流电
B. 在日光灯的启动阶段，镇流器能提供一个瞬时高
压，使灯管开始工作
C.日光灯正常发光时，启动器的两个触片是分离的
D.日光灯发出柔和的白光是由汞原子受到激发后直
接辐射的
BC