《电阻》课堂实录

师：同学们，我们常用的导线是由铜制成的，钢铁也是金属，并且又多又便宜，为什么不用钢铁做导线呢？

今天我们就带着这个问题一起都进电阻的学习

生:学生观察导线，提出猜想,质疑

师：提出问题：我们如何来研究不同物体的导电性呢？

生：学生讨论，得出实验原理图。

验证身边的物品（细铜丝、细铁丝、硬币、铅笔芯、橡皮、塑料尺、木片等）。观察灯泡的发光情况，并逐一记录。

师：在实验中通过什么现象判断导体电阻的大小？

生：灯泡的发光情况

师：上面同学们汇报的现象中，会发现，不同的导体对电流的阻碍作用也是不同的，为了描述不同导体对电流的阻碍作用的大小，我们物理学引入一个新的概念---电阻。

大屏幕展示：电阻的概念、符号、单位。

生：体会理解电阻的物理意义, 总结出电阻的概念.

师：导体电阻的大小与哪些因素有关？

生猜想：可能与长度、粗细有关

师：如何验证用？“控制变量法”设计实验步骤

生实验：进行实验并收集证据：（各小组根据所设计的实验方案进行实验探究，并做好记录。）

师巡视指导

生：实验1：换用粗细，长短都相同的铜丝和铁丝，观察小灯泡亮度。

学生就实验结果，讨论得出结论

实验2：

1）把铅笔芯全部接入电路，观察小灯泡亮度。

（2）使铅笔芯连入电路中长度逐渐减小，观察小灯泡亮度。

学生就实验结果进行讨论得出结论。

实验3.学生设计实验：

将长度相同、粗细不同的镍铬合金线。连入电路后，观察小灯泡的亮度。

学生讨论得出实验结论。

生：汇报结论：

（1）电阻大小与材料有关。

（2）导体的电阻与导体的长度有关，当导体的材料和横截面积相同时，长度越长，导体的电阻越大。

（3）导体的电阻与横截面积有关，当导体的材料和长度一定时，横截面积越大，导体电阻越小。

大屏幕展示：导体电阻大小与导体的材料导体的长度、导体的横截面积有关

课堂训练：

1.下列关于电阻的说法中正确的是（     ）。

A.导体中不通电流时，不可能对电流有阻碍作用，此时导体没有电阻

B.导体中通过的电流越大，导体的电阻越小

C.某导体两端电压增大时，导体的电阻不变

D.某导体两端电压减小时，导体的电阻增大

2.将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路，其电阻将      ，若将这根镍铬合金丝对折后接入电路，其电阻将        。（填“增大”“减小”或“不变”）

3.如图所示，用导线把电池、小灯泡和一段粗细均匀的电阻丝连起来。当金属夹从电阻丝上的某点沿电阻丝向右移动的过程中，小灯泡亮度逐渐变暗。这表明导体电阻的大小跟导体的_________有关。

4.在做“决定电阻大小的因素”的实验时，需要在电压相同的条件下，比较通过不同导线的电流，发现决定电阻大小的因素，下表是几种实验用的导线的参数。

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度/m | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 横截面积/mm2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |

⑴为了研究电阻与导体的材料有关，应在上表中选用导线      和导线      。

⑵为了研究电阻与导线的长度有关，应在上表中选用导线      和导线      。

⑶为了研究电阻和导体的横截面积有关，应在上表中选用导线      和导线      。

⑷上述研究方法在物理学里叫做             法。

5.观察用久的灯泡和同种型号的新灯泡哪个更亮，为什么？

师：同学们这节课的确学到了不少的东西，但是我们现在只是暂时学会了，要想牢记这些知识，还需要大家以后多联系，多运用，这样才能把书本知识转化为自己的知识，今天，我们就利用这些知识做一些习题，完成我们的课后作业。

另外再给大家布置一道作业题，完成本课动手动脑学物理练习，并在作业后对自己所做的实验进行评估，完成本节的实验报告，看谁做得又快又好。